## Slide 1: 소프트웨어공학개론 6조 최종 발표
김선우 설현원 이찬구 이현민 조재범 한수민

## Slide 2: 목차
과제 목표
프로젝트 기술
프로젝트 설명
그린화 패턴
프로젝트 차별점
팀 프로젝트 진행 방식

## Slide 3: 과제 목표

## Slide 4: 프로젝트 기술: Framework
Version Control: Github
Document: Notion
CI/CD: Github action

## Slide 5: 프로젝트 기술: DB Schema
Column | Description
user_id | tb_user table 의 id
carbon_emission | 탄소 배출량
code | 사용자 입력 코드
core_num | 서버의 core 개수
cpu_power | 서버의 cpu power
memory | 서버의 memory
memory_power | 서버의 memory power
location | 서버의 위치
runtime | 코드 실행 시간
PUE | PUE
PSF | PSF
carbon_intensity | 국가별 탄소 배출량 강도
provider | 클라우드 환경에서의 aws 여부
Column | Description
name | 사용자 이름
Column | Description
name | 예시 이름
figure | 예시 수치
description | 예시 설명
tb_carbon
tb_user
tb_sample

## Slide 6: 프로젝트 설명: 서비스 흐름도

## Slide 7: 프로젝트 설명: 탄소 배출량 계산

## Slide 8: 프로젝트 설명: Open Source
실행 서버 환경 정보의 실시간 반영
os module, api.ip.pe.kr
사용자 Java Code 실행
child_process
웹 디자인
Bootstrap
유저 인터페이스 개발
React

## Slide 9: 프로젝트 설명: 구현 결과물 - 로그인, 랭킹
유저 이름을 이용한 간단한 로그인
상위 5개의 랭킹

## Slide 10: 프로젝트 설명: 구현 결과물 - 탄소 배출량 계산, 실행 서버
입력된 코드의 탄소 배출량
자바 파일 업로드 버튼
코드 복사 버튼
탄소 배출량 계산 버튼
코드 입력 칸
탄소 배출량 계산 시 사용된 실행 서버 정보로 유동적으로 변화

## Slide 11: 프로젝트 설명: 구현 결과물 - 탄소 배출량 분석
앞서 계산된 탄소 배출량에 따른 활엽수, 산불, GPT, 쓰레기, 로켓, 넷플릭스, 보일러, 사람, 여객기, 화력 발전소에 의해 발생하는 탄소와의 비교

## Slide 12: 그린화 패턴: 수집 기준
runtime : 탄소 배출량을 결정하는 요인 중 코드와 관련된 요소
-> 그린화 패턴의 판단 기준을 runtime 으로 결정
Carbonfootprint = energy needed x carbonintensity
energy needed = runtime x (powerdrawforcores x usage + powerdrawformemory) x PUE x PSF

## Slide 13: 그린화 패턴: 수집 방법
문헌 조사, 커뮤니티 참여, 직접 개발을 통해 그린화 패턴을 수집
Literature Review
Community
Participation
Development
환경 친화적인 코딩 방법에 관한 학술 논문, 보고서, 책 등의 자료를 검색
개발자 커뮤니티와 포럼에 참여하여 코드 분석
패턴으로 사용될 수 있는 여러 방법을 구상 후
직접 개발

## Slide 14: 그린화 패턴: 수집 패턴 체계화
수집한 패턴을 탄소 배출량이 줄어드는 원리에 따라 카테고리화하여 패턴 범용성을 확보
Avoid
Redundancy
Drop Unnecessary
Ops
Better
Algorithm
Better
Coding
Styles
Better
API
Better
Data
Structure
Save
Memory
Resources

## Slide 15: 그린화 패턴: 수집한 패턴 검증 자동화
자동화된 검증 툴을 제작하여 쉽게 빠르게 패턴을 추가하고 분석할 수 있게 함
자동화된
패턴 테스트 툴

## Slide 16: 그린화 패턴: 수집한 패턴 검증 자동화
자동화된 테스트 툴을 이용하여
그린화 패턴 적용 전 후 runtime 증감을 판단
Avoid Redundancy | Drop Unnecessary Ops | Better Algorithm | Better Coding Styles | Better API | Better Data Structure | Save Memory Resources | Total
6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 44

## Slide 17: 프로젝트 차별점
1. 실시간 서버 정보 반영
다양한 환경에 대한 유연성 및 강건성, 확장성을 통하여 오픈소스로서의 가치 높임
2. 사용자 랭킹 시스템
다른 사용자와의 비교를 통해 더 적은 탄소배출량을 지닌 코드 작성을 유도
3. 코드 입력의 다양성
코드 입력창에 직접 작성하는 방식 & 자바 소스 코드 업로드 방식 모두 가능하여 사용자의 편의성을 높임
자바 코드 내 class명 자동 추출 -> 사용자의 자바 소스 코드 작성 방식의 제한 X
4. 탄소 배출량 예시 정보
단순히 탄소 배출량 자체만 정량적으로 제공X -> 실생활 예시 정보를 함께 반환해 사용자의 이해도를 높임
5. 그린화 패턴의 다양성
총 44개의 다양한 그린화 패턴을 발견하여 보다 많은 경우에 적용이 가능하도록 함
6. 자동화된 테스트 툴 활용
그린화 패턴 검증을 위한 자동 테스트 툴을 사전에 개발하여 빠르고 정확한 패턴 발견이 가능하도록 함

## Slide 18: 팀 프로젝트 진행 방식: 역할 분담
Frontend
김선우
Backend
한수민
Green Pattern
설현원
이찬구
이현민
조재범
Notion: 개발 문서 공유
Github: 개발 협업

## Slide 19: 팀 프로젝트 진행 방식: 진행 일정
주차 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
요구 사항 명세서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디자인 명세서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
API 명세서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
통합 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배포 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |